Calcul d’un escalier avec la relation de Blondel.

A noter que dans la relation de Blondel :

-Si h = 0, on trouve g = 63 cm, c’est la longueur du pas d’infanterie

-Si g = 0 , on trouve h = 31,5 cm, c’est la hauteur entre deux échelons d’une échelle.

Le problème est le suivant :

On veut construire  un escalier de hauteur totale 2,70 m, répondant aux normes précitées.

Il peut y avoir plusieurs solutions ! Pour chaque cas possible, il faut :

- Calculer le nombre de marches nécessaires ainsi que le giron et la hauteur des marches de cet escalier.

- Calculer  la pente de cet escalier.

- Tracer  l’escalier  avec le logiciel Géogébra

Utilisation de l’outil informatique :

1/ Le tableur est très simple à utiliser et mène à la solution en quelques instants.

2/ Géogébra  permet de tracer l’escalier, et de faire varier le nombre de marches et le giron par des curseurs, jusqu'à arriver à la bonne hauteur d’escalier. C’est plus compliqué, mais tellement plus intéressant …

Vous aurez besoin des deux commandes suivantes :

#### Séquence

- Séquence[expression e, variable i nombre a, nombre b]: Liste des objets créés en utilisant l’expression e et l’indice i variant du nombre a au nombre b.       
Exemple : L=Séquence[(2, i),i,1,5] crée une liste de 5 points dont l’ordonnée varie de 1 à 5

Note : Puisque les paramètres a et b sont dynamiques, vous pouvez utiliser ici des curseurs.

#### Segment

- Segment[point A, point B]: Segment [AB].

Note : Point A peut être donné par ses coordonnées.

- Segment[point A, nombre a]: Segment d’origine le point A et de longueur a.

Note : L’extrémité du segment est créée.

# Text boxes

L’architecte François Blondel ( 1618-1686 ) est l’auteur d’une relation entre le giron () et la hauteur () d’une marche d’un escalier :    ,  les dimensions étant données en cm.

Un tel escalier est agréable à monter pourvu qu’il respecte les normes modernes : le giron doit mesurer entre 24 et 32 cm et la hauteur d’une marche au maximum 18 cm.  Ces normes sont valables pour un escalier de logement.