Groupe Math / Physique.

Niveau Seconde.

Tension d'un ressort

# Etude expérimentale

1. Une masse, (S), est accrochée à l’extrémité d’un ressort vertical.

A quelles forces est soumis le système (S) ? Les représenter sur le schéma sans souci d’échelle, après avoir précisé leurs caractéristiques.

On admettra que ces deux forces ont la même intensité. Écrire la relation qui permet de calculer la valeur de la force de rappel T du ressort ? Donnée : g = 9,81 N.kg-1.

2. Différentes masses sont accrochées à l’extrémité du ressort. Compléter le tableau ci-dessous :

| m | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δl (cm) |  |  |  |  |  |  |  |
| Δl (m) |  |  |  |  |  |  |  |
| T (N) |  |  |  |  |  |  |  |

# Traitement des données

3. Tracer l'évolution de la tension en fonction de l'allongement.

4. Proposer une relation entre l'allongement et la tension.

Le coefficient directeur de cette courbe est appelé « constante de raideur du ressort » et on le note avec la lettre k.

5. Calculer la valeur de k et donner son unité.

# Text boxes

Les élèves de seconde auront la consigne de revenir en mathématique avec cette fiche de TD réalisées en physique, afin de poursuivre celle-ci avec les compétences demandées

en mathématiques : proportionnalité, coefficient directeur et de proportionnalité, vecteur, droite…